Р3-любодрайв® TK (P3-lubodrive® TK)

| Описание: | Жидкая смазка лент конвейера. Предназначена для использования на предприятиях пищевой и пивобезалкогольной промышленности |
| --- | --- |

| Преимущества | Очень низкая рабочая концентрация |
| --- | --- |
| продукта: | Низкий уровень пенообразования |
|  | Низкая ХПК в рабочем растворе |
|  | Не содержит мыла |
|  | Хорошие чистящие свойства |

| Свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концентрат | Внешний вид: | Прозрачная красно- коричневатая жидкость* |
|  | Хранить при температуре | 5 – 40°C |
|  | Растворимость | При 20°C смешивается с водой в любых пропорциях |
|  | Плотность | 0,99 – 1,01 г/см³ * |
|  | Содержание фосфора | 0,00% |
|  | Содержание азота | 1,30% |
|  | ХПК | 760 - 820 мг O2/г |
|  | Точка возгорания | > 100 °C |
|  | pH: | 6,4 – 6,8 * |

*  Параметры подлежат входному контролю

| Совместимость с материалами | При соблюдении указанных ниже способов применения P3-lubodrive TK совместим с: |
| --- | --- |
| Металлы | Алюминий, нержавеющая/хромистая сталь (качеством не ниже DIN 1,4301 = AISЕ 304) |
| Пластмассы | PET, PE, PP, PA, полиакрилаты, сополимеры и блокполимеры |
| Уплотнители | Buna, NBR, SBR и EPT |
| Применение | P3-lubodrive TK подходит для применения со всеми типами конвейерных ремней (из нержавеющей стали, хромистой стали (качеством не ниже DIN 1,4301 = AISЕ 304) и пластика) и всех типов транспортируемых продуктов (стеклянные, NR-PET и REF-PET бутылки, стеклянные и алюминиевые банки). Эффективность P3-lubodrive TK не зависит от температуры, жесткости воды и ее качества и отличается особо экономичной дозировкой. |
|  | Способ применения |
|  | Смазка: |  |
|  | Концентрация Время обработки | 0,06 – 0,12% Непрерывная/порционная дозировка |
|  | Мойка (опция): |  |
|  | Концентрация Частота Время обработки | 0,50 – 0,80% Каждые 6-8 часов 5 – 10 мин. |
|  | P3-lubodrive TK недостаточно эффективен, чтобы использоваться в качестве только моющего средства. Моющий эффект является следствием одновременного использования P3-lubodrive TK как смазочного материала и моющего средства. Синергетический эффект фазы смазки и краткосрочных фаз высокой концентрации обеспечивает постоянно высокий уровень санитарных показателей цепей. Данный метод мойки защищен патентом. P3-lubodrive TK может использоваться в любых смазочных системах (капельных, иммерсионных и центральных). Перед применением смазочных материалов мы рекомендуем выполнить тест на растворимость в чистой воде. P3-lubodrive TK не совместим с обычными смазочными материалами (мылами) и прочими моющими средствами, как концентрированными, так и в виде рабочих растворов. При переходе на P3-lubodrive TK необходимо тщательно промыть всю систему распределения и разбрызгивания. |
| Мониторинг |  |
| Определение концентрации |  |
| Электропроводность | Смотри метод определения Наличие P3-lubodrive TK может быть определено при помощи тестовых полосок, например, P3-trimeta SAN или тестовых полосок P3-triquart (становятся сине-зелеными) = качественный анализ |
| Контроль концентрации |  |
| Система распределения | Для надежной дозировки и нанесения P3-lubodrive TK мы рекомендуем использовать централизованную систему смазки Р3 с дозирующими блоками P3-Lub-O-Mat. Для автоматизации этапов мойки рекомендуется использовать дозирующие блоки P3-Lub-O-Dos и контроллер P3-Lub-O-T. Непрерывное и экономичное применение требует точных настроек всех параметров системы смазки, которые будут сделаны командой специалистов по Р3 системам. Брошюра по системе Р3 доступна по запросу. |
| Безопасность | P3-lubodrive TK маркирован как «едкое вещество» (символ «С») |

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (P3 – безопасность прежде всего) в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы в данной области.

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  P3-lubodrive TK при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от мая 2002)