P3-хоролит( В (P3-horolith( V)

| Описание: | Жидкое, смешанное кислотное моющее средство для пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | хорошо удаляет минеральные отложения и остатки не пенится содержит ингибиторы коррозии |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная бесцветная жидкость |
|  | Хранить при температуре: | от - 20( С до +40( С |
|  | Растворимость: | при 20( C смешивается с водой в любых отношениях |
|  | Плотность: | 1,23 – 1,25 г/см3 (20( С) |
|  | Температура вспышки: | нет |
|  | Пенообразование: | не пенится, можно использовать в системах безразборной мойки СИП |
|  | Содержание фосфора: | 1,4 % |
|  | Содержание азота: | 7,8 % |
|  | ХПК: | < 3 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 1,2 – 1,6 (1 % раствор, 20( С, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 20,9 mS/cm (1 % раствор, 20( С, деионизированная вода) |
| Совместимость с материалами | При рекомендованных условиях применения P3-horolith( V не действует на нержавеющую сталь и кислотоустойчивые пластмассы. P3-horolith( V нельзя использовать для мойки цветных металлов, мягкой стали и алюминия. |
| Применение: | Р3-horolith( V предназначен для удаления минеральных отложений (пивной, молочный камень, накипь) на предприятиях пищевой промышленности. |

Пивобезалкогольная промышленность

ЦКТ, танки брожения,	Концентрация:	0,5 – 1,5 %

дображивания	Температура:	холодная

Время обработки:	15 – 20 мин.

КЕГи	Концентрация::	0,5 – 1,5 %

Температура:	до + 80 °C

Время обработки:	в зависимости от применения

Цех розлива	Концентрация::	0,5 – 1,5 %

Температура:	холодная

Время обработки:	в зависимости от применения

Молочная промышленность:

Емкости, сепараторы,	Концентрация:	0,5 – 1,0 %

трубопроводы	Температура:	60 - 70 °C

Время обработки:	в зависимости от применения

После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества.

| Важная информация | сточные воды, содержащие моющее средство должны утилизироваться в соответствии с региональными законами |
| --- | --- |
|  | раствор моющего средства может подаваться на биологические очистные сооружения только после прохождения станции нейтрализации |
|  | при утилизации моющих растворов необходимо обращать повышенное внимание на их токсичность, что особенно важно при использовании дезинфектантов и анаэробных станций обработки сточных вод |
|  | при возникновении вопросов по утилизации обращайтесь к нашей технической службе |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор гидроксида натрия (NaOH) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,07 |
|  | Объем 0,1 N гидроксида натрия в мл х 0,07 = % P3-horolith( V |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| P3-система | Дозировка P3-horolith( V может осуществляться пропорционально количеству потока воды, или посредством контроля тактов или электропроводности. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы P3-Эладос ЕМП (P3-Elados EMP), для контроля и разделения фаз в растворе P3-horolith( V - индуктивные датчики электропроводности P3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Для более подробной информации просьба заказывать наши проспекты по описанию P3-систем. |
| Безопасность: | P3-horolith® V маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит азотную кислоту. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения патентных прав. |