# P3-хоролит( КЕГ (P3-horolith( KEG)

| Краткое описание: | Жидкое кислотное моющее средство с дезинфицирующим эффектом для однофазной мойки КЕГ, бочонков в пивоваренной и безалкогольной промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | подходит для однофазной мойки в атмосфере СО2 отличное удаление органических и неорганических загрязнений легко и быстро смывается не пенится при температуре выше +40(С |
| Свойства: |  |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,27 -1,31 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от -20 до +45( С |
|  | Содержание фосфора: | 14,2% |
|  | Содержание азота: | 0,00% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 68 – 82 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 1,5 – 1,9* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 5,8 mS/cm (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | не пенится при температуре более +40(С, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-horolith( KEG не действует на: |
| Металлы | Нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь |
| Пластики | PTFE, PE, PP, PVDF |
|  | Вследствие разнообразия материалов и сфер их применения приведенная выше информация носит исключительно рекомендательный характер и не может заменить спецификаций, ограничений и инструкций компании-производителя. Необходимо строго следовать рекомендациям компании-производителя в том, что касается уровня рН и стабильности материалов при различных температурах. Процесс мойки должен быть оптимизирован для каждого конкретного случая. |
| ВНИМАНИЕ! | Моющее средство P3-horolith KEG несовместимо с концентратами и рабочими растворами, содержащими азотную кислоту. Перед применением средства P3-horolith KEG емкости необходимо тщательно промыть для полного удаления остатков азотной кислоты, что позволит предотвратить выделение азота. |
| Применение: | P3-horolith( KEG предназначен для удаления неорганических отложений в пивоваренной и безалкогольной промышленности. |
|  | Предварительная промывка водой. |
| Мойка КЕГ и бочноков | Концентрация: | 1,5 – 2,5% |
|  | Время воздействия: | в зависимости от машины |
|  | Температура: | +60..+80˚ С |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор гидроксида натрия (NaOH) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,054 |
|  | Объем 0,1 N NaOH x 0,054 = % (весовые) Р3-horolith® KEG |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| Система Р3: | Дозировка препарата P3-horolith( KEG может осуществляться пропорционально подаче струи воды и контролируемой проводимости. Мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы типа P3-Эладос ЕМП (P3-Elados EMP), а для контроля и фазовой сепарации раствора P3-horolith( KEG - индукционные измерители проводимости P3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Спрашивайте наши брошюры о P3-системах. |
| Безопасность: | P3-horolith® KEG маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит фосфорную кислоту. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |

Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности  и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности.