P3-оксония( актив С (P3-oxonia( active S)

| Описание: | Жидкое кислотное дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода/надуксусной кислоты для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | особенно эффективен против всех видов микроорганизмов контролируется по электропроводности высокая стабильность рабочего раствора |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная бесцветная жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,13 -1,17 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от -20 до +30( С |
|  | Содержание НУК: | минимум 8,0%* |
|  | Содержание фосфора: | 0,18% |
|  | Содержание азота: | 0,00% |
|  | Температура вспышки: | +77( С |
|  | ХПК: | не применяется |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 1,5 – 1,7* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 4,6 – 4,8 mS/cm (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | не пенится, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |

| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-оксония( актив S не действует на: |
| --- | --- |
| Металлы | нержавеющая сталь Для алюминия и луженного железа коррозия поверхности находится в допустимых пределах при концентрации раствора до 1%. При этом стабильность препарата снижается. Возможно кратковременное применение в течение 20 минут. Р3-оксония актив® S не подходит для дезинфекции поверхностей из гальванизированного железа, обычной стали, меди или медных сплавов. |
|  | Как в случае с использованием кислотных/окисляющих средств, не следует проводить статическую дезинфекцию из-за риска появления точечной коррозии. Этому дополнительно способствуют высокое содержание хлоридов в воде и высокие температуры. |
| Пластмассы | стойкие к окислению пластмассы, например, тефлон, PE Для дозировки рекомендуется использовать оборудование из PVDF или тефлона |
| Уплотнения | стойкие к окислению, например, EPDM |
| Поверхностные потери при использовании Р3-оксония® актив S, выраженные в г/м2 за час при 20о С и 16о d |
| Материал | Концентрация |
|  | 0,2 % | 1,0 % | 2,0 % |
| Алюминий 99,5 | 0,05 | 0,09 | 0,29 |
| Хромо-никелевая сталь 1.4301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хромо-никелевая сталь 1.4401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Луженое железо | 0,41 | 2,23 | 4,19 |
| Оцинкованное железо | 3,20 | 9,35 | 18,70 |
| Медь (обесцвечивание) | 1,32 | 11,75 | 25,00 |

| Микробиология: | Бактерицидный и фунгицидный эффект Р3-оксония® актив S. Время уничтожения дано в минутах без закладки сусла и с 3%-ой закладкой сусла (в скобках). Суспензионный метод испытания DLG модифицированный. |
| --- | --- |
| Время уничтожения бактерий в минутах |
| Испытываемые микроорганизмы | Плотность бактерий на 1 мл раствора | 5( С | 20( С |
|  |  | 0,25 % 1.0 % | 0,5 % | 0,25 % 1.0 % | 0,5 % |
| Грам-положительные бактерии |  |  |  |  |  |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538 | 1,2 x 109 | 5 (10) | 5 (5) | 1 (1) | 1 (1) |
| Enterococcus faecalis ATCC 10541 | 5,2 x 108 | 10 (10) | 5 (5) | 1 (1) | 1 (1) |
| Lactobacillus brevis ATCC 14869 | 1,6 x 109 | 5 (5) | 5 (5) | 1 (1) | 1 (1) |
| Lactobacillus brevis DSM 6235 | 3,4 x 108 | 5 (5) | 5 (5) | 1 (1) | 1 (1) |
| Lactobacillus lindneri K 4169 | 1,7 x 109 | 5 (10) | 5 (10) | 2,5 (2,5) | 1 (2,5) |
| Pediococcus damnosus DSM 2289 | 8,0 x 108 | 5 (10) | 5 (5) | 2,5 (2,5) | 1 (1) |
| Грам-отрицательные бактерии |  |  |  |  |  |
| Serratia marcescens DSM 1636 | 1,9 x 109 | 10 (10) | 5 (5) | 1 (2,5) | 1 (1) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 5,0 x 108 | 5 (10) 1 | 5 (5) | 1 (1) | 1 (1) |
| Escherichia coli ATCC 10536 | 2,5 x 108 | 5 (5) 1 | 5 (5) | 1 (1) | 1 (1) |
|  |  | 0,3% | 0,5% | 0,3% | 0,5% |
| Дрожжи |  |  |  |  |  |
| Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 | 5,0 x 107 | 20 (20) | 5 (5) 1 | 2,5 (2,5) | 1 (1) |
| Saccharomyces diastaticus K 5033 | 5,2 x 107 | 20 (20) 1 | 10 (5) 1 | 2,5 (2,5) | 1 (2,5) |
| Candida albicans ATCC 10231 | 7,9 x 107 | 10 (20) | 2,5 (5) 1 | 2,5 (2,5) | 1 (1) |
| Плесени |  |  |  |  |  |
| Geotrichum candidum DSM 1240 | 1,2 x 107 | 5 (5) 20 | 2,5 (2,5) 40 | 1 (1) | 1 (1) |
| Penicillium expansum K 7630 | 6,0 x 107 | 20 (20) 60 | 5 (5) 60 | 1 (1) | 1 (1) |

| Экология: | Дезинфицирующие и моющие компоненты P3-оксония( актив S, а также компоненты, отвечающие за электропроводность, является экологически безопасными, т.к.: биоразлагаемые на СО2 и воду не содержат хлора не содержат фосфатов |
| --- | --- |
| Применение: | P3-оксония( актив S – сильное дезинфицирующее средство на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода для применения в пищевой промышленности. Специальные добавки позволяют контролировать концентрацию по электропроводности, что гарантирует стабильность моющего действия. |
| Методика применения: |  |
| Ферментация, танки, цилиндро-конические танки, танки для хранения, трубопроводы |
|  | Концентрация: | 0,3 – 0,5% |
|  | Время воздействия: | 10 – 20 минут |
|  | Температура: | +5 ..+10( С |
| Фильтрация, форфасы |  |
|  | Концентрация: | 0,3 – 0,4 % |
|  | Время воздействия: | 10 – 20 минут |
|  | Температура: | +5 ..+10( С |
| Цех розлива | Блок розлива, трубопроводы |
|  | Концентрация: | 0,2 -0,4% |
|  | Время обработки: | 10 – 20 минут |
|  | Температура: | +20 ..+30( С |
|  | Данные рекомендации являются общими и могут быть скорректированы в зависимости от области применения. |
|  | После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование |  |  |
|  | Образец: | 10 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор тиосульфата натрия (Na2S2O3) серная кислота H2SO4 25% |
|  | Индикатор | Иодид калия, крахмал 1% |
|  | Объем 0,1 N Na2S2O3 x 0,093 = % (весовые) P3-оксония( актив S |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности. |
| P3-система: | Дозировка P3-оксония( актив S может осуществляться пропорционально потоку воды, посредством контроля тактов или электропроводности. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы ЭЛАДОС ЕМП (Elados EMP) Для контроля концентрации и разделения фаз в растворе P3-оксония( актив S мы рекомендуем применять индуктивные датчики электропроводности P3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Для более подробной информации просьба заказывать наши проспекты по описанию P3-систем. |
| Безопасность: | Препарат Р3-оксония® актив S маркируется как коррозионное (символ С) и окисляющее (символ О), содержит надуксусную кислоту, перекись водорода, уксусную кислоту и серную кислоту. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |