Адвантис 210 (Advantis 210)

| Описание: | Жидкое сильно щелочное моющее средство для быстрой CIP мойки оборудования с использованием процедуры «Адвантис» |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | применим в системе безразборной мойки CIP отличная моющая способность применим с водой любой жесткости |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,43 -1,47 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от -10 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,2% |
|  | Содержание азота: | 0,00% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 15 - 17 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 12,7 – 13,1* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 20,1 mS/cm (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | не пенится, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения Адвантис 210 не действует на: |
| Металлы | сталь, нержавеющая сталь |
| Пластмассы | щелочеустойчивые пластмассы, такие как PE, PP, PTFE, PVDF, PVC |
| Уплотнения | наиболее распространенные, такие как EPDM, NBR, PTFE |
|  | Адвантис 210 нельзя использовать для мойки оборудования сделанного из алюминия и его сплавов, меди и латуни, а также луженных и гальванизированных материалов. |
| Применение: | Адвантис 210 используется для внутренней мойки оборудования с использованием процедуры «Адвантис». |
| Методика применения: |  |
| Станция CIP | Трубопроводы, емкости, фильтры |
|  | Концентрация: | 1,5 – 2,0% |
|  | Время воздействия: | 15 – 20 минут |
|  | Температура: | +35..+40˚ С максимум |
|  | Применяется совместно с Р3-оксония актив 150 |
| Стандартная процедура | Ополоснуть оборудование водой |
|  | Циркуляция 1,5 – 2,0% раствора Адвантис 210 в течение 15 минут при температуре +35..+40˚ С |
|  | Примерно через 8 минут в циркулирующий раствор добавить 0,5% Р3-оксония актив или 0,2% Р3-оксония актив 150 |
|  | Ополоснуть все поверхности водой питьевого качества |
| Генеральная мойка в пивоваренной промышленности | Концентрация: | 1,5 – 2,0% |
|  | Время воздействия: | 30 – 60 минут |
|  | Температура: | холодная |
|  | Применяется совместно с 1,5% Р3-оксония актив или 0.5% Р3-оксония актив 150 |
|  | После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор соляной кислоты (HCl) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин, метилоранж |
|  | Фактор титрования: | (2Р – М) x 0,05 |
|  | P – объем 0,1 N HCl, пошедший на титрование с фенолфталеином |
|  | M – объем 0,1 N HCl, пошедший на титрование с метилоранжем |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| P3-система: | Дозировка Адвантис 210 может осуществляться пропорционально количеству потока воды, или посредством контроля тактов или электропроводности. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы ЭЛАДОС ЕМП (Elados EMP) Для контроля концентрации и разделения фаз в растворе Адвантис 210 мы рекомендуем применять индуктивные датчики электропроводности P3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Для более подробной информации просьба заказывать наши проспекты по описанию P3-систем. |
| Безопасность: | Адвантис 210 маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит гидроксид натрия и гидроксид калия. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |