P3-componentaНТ

Описание:                Жидкий  пеногаситель  для  горячих  щелочных  моющих  растворов, используемых в отраслях промышленности по производству напит- ков.

| Преимущества продукта: |  | предотвращает излишнее образование пены; |
| --- | --- | --- |
|  |  | улучшает проникновение моющих средств в грязь и ее расщеп- ление; |
|  |  | не содержит фосфора и азота. |

| Свойства: Концентрат: | Внешний вид: | Желтоватая жидкость |
| --- | --- | --- |
|  | Плотность: | 0,96 – 1,00 г/см3 (20о С) |
|  | Растворимость: | при 200 С легко смешивается с водой |
|  |  | в любых соотношениях |
|  | Температура хранения: | от +5 до +45о С |
|  | Температура вспышки: | нет |
|  | Содержание фосфора: | 0,00 % |
|  | Содержание азота: | 0,00 % |
| Разбавленный раствор: | Величина рН: | 6,8 (1 %, 200 С, деионизированная вода) |
| Совместимость с |  |  |
| материалами: |  |  |
| Металлы: | При рекомендованных | условиях использования препарат Р3- |

компонентаНТ не влияет на сталь, хромо-никелевую сталь, алю- миний, медь и ее сплавы, бронзу и оцинкованные поверхности.

Пластики:	При   рекомендованных   условиях   использования   препарат   Р3- компонентаНТ может применяться с любыми разрешенными к

выпуску пластиковыми материалами.

Уплотнения:	Может использоваться с любыми разрешенными к выпуску уплот-

няющими материалами.

Применение:	Препарат  Р3-компонентаНТ  разработан  для  предупреждения

образования пены в теплых (> 300 С) щелочных растворах.

Мытье бутылок:	Ванны с каустиком:

Концентрация:	0,01 - 0,03 %

Температура:	щелочного раствора

Время:	в зависимости от типа системы

| Производство: | Системы CIP: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Концентрация: | 0,01 - 0,03 % |
|  | Температура: | от 300 С до горячей |
|  | Время: | в зависимости от типа системы |
| Приведенная выше информация основана на практическом опыте работы, но ее следует приспосабливать к меняющимся условиям и обстоятельствам. Количество добавок зависит от объема пены, образующейся в щелочном моющем растворе. Если пенообразова- ние находится под контролем за счет добавления препарата Р3- компонентаНС, то дальнейшую подачу данного продукта надле- жит прекратить. Для достижения наилучших результатов рекомен- дуется быстро и интенсивно смешивать раствор препарата Р3- компонентаНТ с моющим раствором. |
| Р3-система: | Дозировку препарата Р3-компонентаНТ можно проводить пропор- ционально потоку поступающей воды или в зависимости от времени. Мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы типа Р3- Эладос EMP (P3-Elados EMP). Просьба обращаться с запросами на наши брошюры по системе Р3. |
| Контроль концентрации: |
| Определение концентрации: | Не проводится, поскольку невозможно определить концентрацию с помощью простого титрования, измерения электропроводности или с помощью фотометрического способа. Практически можно определять концентрацию препарата Р3-компонентаНТ по измерению объема мембранного насоса с вычислением используемой концентрации. |
| Безопасность: | Согласно имеющимся данным, этот препарат не представляет опасно- сти в смысле требований закона о химикалиях, или положения об опасных веществах от 25 июня 1986 года (включая 4 дополнения от 7 декабря 1993 года). При использовании данного препарата следует соблюдать обычные меры безопасности. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела P3/КЛ для получения информации о спе- цифических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель офици- ально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальней- шем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потре- битель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших про- дуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. При применении P3-компонентаНТ следует соблюдать местные требования безопасности, если таковые существуют. |