Tопмакс( 314 (Topmaxx( 314)

| Описание: | Жидкое сильнощелочное хлорсодержащее пенное моющее средство. Применяется для наружной мойки оборудования и помещений в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | улучшенная пена – отлично держится на гладких поверхностях превосходно удаляет жир, белок, органические загрязнения и остатки продукта |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,11 -1,15 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +30( С |
|  | Содержание фосфора: | <0,50% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 89 - 109 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 12,1 – 12,5* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 6,8 mS/cm (1% раствор, 25( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | пенится, не подходит для систем СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения Топмакс( 314 не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь Топмакс( 314 нельзя использовать для мойки оборудования, сделанного из алюминия и других цветных металлов |
| Пластмассы | PE, PP, тв. PVC |
| Прочие | керамические поверхности |

| Применение: | Топмакс( 314 представляет собой универсальное щелочное хлорсодержащее пенное моющее средство для эффективного удаления жировых, белковых загрязнений, в том числе пригоревших или присохших. |
| --- | --- |
| Методика применения: | Ополоснуть поверхность водой для удаления крупных загрязнений. |
|  | Нанести на поверхность пену, содержащую 2 – 5 % раствор Топмакс( 314 (при наличии сильных загрязнений возможно увеличить концентрацию до 10%). Температура – до +60( С. |
|  | Выдержать 15 – 30 минут. |
|  | Ополоснуть поверхность водой до полного удаления остатков моющего средства. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | для нейтрализации активного хлора добавить щепотку кристаллического тиосульфата натрия Na2S2O3. |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор соляной кислоты (HCl) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,215 |
|  | Объем 0,1 N HCl x 0,215 = % (весовые) Топмакс( 314 |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| P3-система: | Для применения Топмакс® 314 мы рекомендуем использовать гигиеническую систему Хамелеон. |
|  | установка для мойки, обработки пеной и дезинфекции под давлением от 20 до 40 бар |
|  | регулируемая концентрация |
|  | эргономичный дизайн |
|  | простое использование и техническое обслуживание |
|  | Запрашивайте наши брошюры по Системе Хамелеон. |
| Безопасность: | Топмакс® 314 маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит гидроксид натрия и гипохлорит натрия. |
| Важно! | В процессе мойки и дезинфекции, особенно при применении систем высокого давления, может происходить образование аэрозолей. Эти аэрозоли содержат водяную пыль и рабочий раствор, необходимо избегать вдыхания этих аэрозолей. Поэтому при мойке использование респиратора обязательно. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |