P3-припан( (P3-pripan()

| Описание: | Жидкое универсальное нейтральное пенное моющее средство для наружной мойки в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | отличные моющие свойства в отношении жиров, сажи, масел моющий раствор имеет рН, близкий к нейтральному совместим с большинством применяемых материалов |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,02 – 1,05 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +40( С |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | Значение рН: | 6,2 - 7,4* |
|  | Пенообразование: | пенится, не подходит для систем СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-припан( не действует на: |
| Металлы | сталь, нержавеющая сталь, медь |
| Пластмассы | PE высокого давления, PP, тв. PVC |
| Прочие | стекло и керамические поверхности |
|  | Потери в результате коррозии алюминиевых, луженых и гальванизированных при указанных условиях применения находятся в допустимых пределах. При мойке оборудования из данных материалов необходимо соблюдать время выдержки пены. |
| Применение: | P3-припан( представляет собой моющее средство, содержащее анионные и неионные поверхностно-активные вещества. Средство можно использовать для мойки стен, полов, оборудования, наполнительных и упаковочных машин на всех предприятиях пищевой промышленности. Возможно использование с помощью поломоечной машины. |
| Методика применения: | Ополоснуть поверхность водой для удаления крупных загрязнений. |
|  | Нанести на поверхность пену, содержащую 1 – 4 % раствор P3-припан(. Выдержать 5 - 10 минут. |
|  | Ополоснуть поверхность водой при температуре +40..+60( С до полного удаления остатков моющего средства. |
| Важная информация | сточные воды, содержащие моющее средство должны утилизироваться в соответствии с региональными законами |
|  | раствор моющего средства может подаваться биологические на очистные сооружения только после прохождения станции нейтрализации |
|  | при утилизации моющих растворов необходимо обращать повышенное внимание на их токсичность, что особенно важно при использовании дезинфектантов и анаэробных станций обработки сточных вод |
|  | при возникновении вопросов по утилизации обращайтесь к нашей технической службы |
| P3-система: | Для применения P3-припан® мы рекомендуем использовать гигиеническую систему Хамелеон. |
|  | установка для мойки, обработки пеной и дезинфекции под давлением от 20 до 40 бар |
|  | регулируемая концентрация |
|  | эргономичный дизайн |
|  | простое использование и техническое обслуживание |
|  | Запрашивайте наши брошюры по Системе Хамелеон. |
| Безопасность: | Согласно имеющимся данным, P3-припан( не является опасным препаратом в смысле, определенном Химическим Законом, или Правилами об Опасных Веществах от 26 августа 1986 года (включая и первую Поправку от 16 декабря 1987 года). При обращении с данным продуктом должны выполняться обычные меры предосторожности. |
| Важно! | В процессе мойки и дезинфекции, особенно при применении систем высокого давления, может происходить образование аэрозолей. Эти аэрозоли содержат водяную пыль и рабочий раствор, необходимо избегать вдыхания этих аэрозолей. Поэтому при мойке использование респиратора обязательно. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |