P3-ультрасил( 110 (P3-ultrasil( 110)

| Описание: | Щелочное жидкое моющее средство для обработки мембранного оборудования |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | отличное удаление белков и других органических загрязнений низкое содержание фосфатов совместимо с большинством наиболее распространенных мембран |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная коричневая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,05 -1,29 г/см3* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +40( С в оригинальной упаковке |
|  | Содержание фосфора: | 0,06% |
|  | Содержание азота: | 0,5% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 11,9 – 12,5* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 4,0 mS/cm (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-ультрасил( 110 не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь Вызывает обесцвечивание меди и латуни. Не предназначен для обработки алюминия. |
| Мембраны | все щелоче-устойчивые, такие как, полисульфон, ароматический полиамид, полиакрилонитрил, полипропилен, оксид α-алюминия и диоксид циркония. Мембраны из полипиперазина амина, поливинил дифторида и целлюлозы имеют ограниченную устойчивость. P3-ультрасил( 110 не предназначен для использования с мембранами из ацетата целлюлозы, т.к. при этом они будут необратимо повреждены. Мембраны из полиэфир мочевины и для электродиализа могут быть необратимо заблокированы ПАВ. |
| Применение: | P3-ультрасил( 110 представляет собой жидкое моющее средство на основе комбинации органических комплексообразующих веществ. Предназначено для мойки мембран, устойчивых к ПАВ, эмульгаторам и щелочам. |
| Область применения: | P3-ультрасил( 110 предназначен для мойки микро-, ультра- и нао-фильтрационных установок, а также систем обратного осмоса, в следующих областях: молочная промышленность пивобезалкогольная промышленность |
| Методика применения: | После предварительного ополаскивания водой рекомендуется промыть фильтрационные установки 1,5 – 3,0% раствором P3-ультрасил( 110 при температуре до +85(С. |
|  | В отдельных случаях допускается применение более высоких температур и концентраций. |
|  | После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества. Для более полного контроля чистоты ополаскивания рекомендуется использовать тест на отсутствие ПАВ. |
|  | P3-ультрасил( 110 может применяться совместно с Р3-оксония( или P3-ультрасил( 02. |
| ! ВАЖНО | При мойке необходимо тщательно следовать ограничениям производителя оборудования, особенно по уровню рН и температуре. |
|  | Более подробные рекомендации по мойке могут быть даны после технических консультаций. |
| Важная информация | сточные воды, содержащие моющее средство должны утилизироваться в соответствии с региональными законами |
|  | раствор моющего средства может подаваться биологические на очистные сооружения только после прохождения станции нейтрализации |
|  | при утилизации моющих растворов необходимо обращать повышенное внимание на их токсичность, что особенно важно при использовании дезинфектантов и анаэробных станций обработки сточных вод |
|  | при возникновении вопросов по утилизации обращайтесь к нашей технической службе |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор соляной кислоты (HCl) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,29 |
|  | Объем 0,1 N HCl x 0,29 = % (весовые) P3-ультрасил( 110 |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| P3-система: | Дозировка P3-ультрасил( 110 может осуществляться пропорционально количеству потока воды, или посредством контроля тактов или электропроводности. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы ЭЛАДОС ЕМП (Elados EMP) Для контроля концентрации и разделения фаз в растворе P3-ультрасил( 110 мы рекомендуем применять индуктивные датчики электропроводности P3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Для более подробной информации просьба заказывать наши проспекты по описанию P3-систем. |
| Безопасность: | P3-ультрасил( 110 маркируется как «коррозионное» (символ «C»), содержит гидроксид натрия. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |

Общие рекомендации для успешной мойки мембранного фильтрационного оборудования

| Микрофильтрация: | В течение первых 1-3 минут (в зависимости от размера установки) подающий поток должен быть установлен на максимум, а коэффициент фильтрации – на минимум. |
| --- | --- |
|  | После этого производительность должна быть увеличена. |
|  | Если установка позволяет проводить ополаскивание противотоком со стороны пермеата, данная процедура должна всегда проводиться в начале мойки. |
|  | При дезинфекции мембран производительность должна быть установлена на среднем уровне. |
| Ультрафильтрация: | Ультрафильтрационные установки должны промываться на высокой производительности насоса подачи и низкой фильтрационной способности. Однако, не рекомендуется использовать способ перекрытия пермеата в качестве стандартной процедуры мойки. При мойке установок с наличием больших «мертвых зон» на стороне пермеата перед началом обработки необходимо тщательно слить пермеат. Или данная зона должна промываться с применением собственного контура мойки с использованием небольшого отдельного циркуляционного насоса. |
| ! ВАЖНО | Давление в зоне пермеата не должно превышать давление в зоне концентрата. |
|  | При дезинфекции мембран производительность должна быть установлена на среднем уровне. |
| Нанофильтрация, обратный осмос: | При мойке мембран данного типа необходимо установить максимальный поток подачи и минимально возможные давление и коэффициент фильтрации. При мойке установок, имеющих большие «мертвые зоны» необходимо использовать способ, описанный выше. |
|  | При дезинфекции необходимо установить давление, необходимое для достижения половинного значения номинальной производительности мембраны. |
|  | Для подбора моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для того или иного типа мембран, обращайтесь к нашим консультантам или ознакомьтесь с техническими описаниями на средства серии Р3-ультрасил. |
|  | Данная информация является общей. В любом случае необходимо следовать рекомендациям производителя мембранного оборудования. |