# Р3-ансеп® СИП (P3-ansep® CIP)

| Описание: | Жидкое щелочное хлорсодержащее моющее и дезинфицирующее средство для пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | хорошая бактерицидная и фунгицидная эффективность предотвращает образование отложений солей жесткости воды можно использовать с жесткой водой |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20( С смешивается с водой в любых отношениях |
|  | Плотность: | 1,16 – 1,20 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +30( С |
|  | Температура вспышки: | нет |
|  | Содержание фосфора: | 0,11% |
|  | Содержание азота: | 0,00% |
|  | ХПК: | 14 - 18 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 12,3 – 12,5* (20( С, 1% раствор, деионизированная вода) |
|  | Специфическая электропроводность | 5,2 mS/см (20( С, 1% раствор, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | не пенится, можно использовать в системах СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При рекомендуемых условиях применения Р3-ansep® CIP не действует на хромоникелевую сталь, железо, стекло и эмаль, пластмассы и уплотнители, устойчивые к окислителям и кислотам. Р3-ansep® CIP нельзя наносить на алюминиевые, оловянные и цинковые поверхности. |
| Микробиология | Бактерицидный эффект P3-ansep® CIP. Время разрушения микроорганизмов в минутах при 20( С. Суспензионный метод качественного испытания по DVG , модифицированный. |

| Испытываемые микроорганизмы | Плотность | Время уничтожения бактерий |
| --- | --- | --- |
|  | бактерий на один мл раствора | Без нагрузки | С добавлением 10 % говяжьей сыворотки |
|  |  | 0.5 % 1.0 % 2.0 % | 0.5 % 1.0 % 2.0 % |
| Грамположительные бактерии Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus faecium ATCC 10541 Listeria monocytogenes ATCC 20600T | 7.0 x 108 6.8 x 108 1.2 x 108 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | >60 30 15 60 30 15 60 30 15 |
| Грамотрицательные бактерии Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Proteus mirabilis ATCC 14153 Escherichia coli ATCC 10536 Salmonella typhimurium ATCC 13311 | 9.9 x 108 6.3 x 108 9.2 x 108 6.0 x 108 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 60 30 5 >60 >60 5 30 30 5 60 15 5 |
| Дрожжи и плесневые грибки Candida albicans ATCC 10231 Kluyveromyces lactis DSM 4394 Geotrichum candidum DSM 1240 Aspergillus niger ATCC 16404 | 7.1 x 107 7.0 x 107 1.9 x 107 3.0 x 107 | 15 5 5 5 5 5 15 5 5 30 15 15 | >60 60 15 15 5 5 30 15 5 60 30 30 |

|  | Бактерицидный эффект P3-ansep® CIP. Время разрушения микроорганизмов в минутах при 50( С. Суспензионный метод качественного испытания по DVG, модифицированный. |
| --- | --- |

| Испытываемые микроорганизмы | Плотность | Время уничтожения бактерий |
| --- | --- | --- |
|  | бактерий на один мл раствора | Без нагрузки | С добавлением 10 % говяжьей сыворотки |
|  |  | 0,5 % 1,0 % | 0,5 % 1,0 % |
| Грамположительные бактерии Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus faecium ATCC 10541 Listeria monocytogenes ATCC 206000T | 1.8 x 108 8.6 x 108 1.0 x 108 | 15 5 5 5 5 5 | 60 30 >60 60 15 5 |
| Грамотрицательные бактерии Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Proteus mirabilis ATCC 14153 Escherichia coli ATCC 10536 Salmonella typhimurium ATCC 13311 | 4.3 x 108 3.0 x 108 3.6 x 108 5.1 x 108 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | >60 15 >60 30 15 15 30 15 |
| Дрожжи и плесневые грибки Candida albicans ATCC 10231 Kluyveromyces lactis DSM 4394 Geotrichum candidum DSM 1240 Aspergillus niger ATCC 16404 | 9.4 x 107 4.2 x 107 3.1 x 107 1.4 x 107 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 15 5 |

* DVG-белковая нагрузка = 10 % говяжья сыворотка

Наиболее распространенные вредные бактерии для пищевой промышленности.

| Применение: | P3-ansep( CIP используется для мойки пищевого оборудования от органических загрязнений, жиров и протеинов. |
| --- | --- |
|  | 1. Мойка емкостей для хранения и цистерн для перевозки молока |
|  | Предварительно ополоснуть холодной водой. |
|  | Концентрация: | 0,5 – 2,0 % |
|  | Температура: | не более +65( С |
|  | Время: | 5 – 15 минут |
|  | Ополоснуть холодной водой для удаления остатков моющего средства. |
|  | 2. Трубопроводы |
|  | Предварительно ополоснуть холодной водой. |
|  | Концентрация: | 0,5 – 2,0 % |
|  | Температура: | +65( С |
|  | Время: | 5 – 15 минут |
|  | 3. Емоксти для масла |
|  | Концентрация: | 1,5 – 2,0 % |
|  | Температура: | не более +65( С |
|  | 4. Оборудование (ручная обработка) |
|  | Концентрация: | 0,5 % |
|  | Температура: | +40 +50( С |
|  | Время: | не более 1 часа |
|  | 5. Предварительная обработка перед стерилизацией молокопроводов, баков, емкостей и фильтров |
|  | Концентрация: | 0,5 – 2,0 % |
|  | Температура: | +40( С |
|  | Время: | 5 минут |
|  | Ввиду риска коррозии следует строго придерживаться рекомендованных температур и времени обработки. |
| Определение концентрации |  |
| Титрование | Образец | 20 мл рабочего раствора |
|  | для нейтрализации активного хлора добавить щепотку кристаллического тиосульфата натрия Na2S2O3. |
|  | Раствор для титрования | 0,1 N раствор соляной кислоты (HCl) |
|  | Индикатор | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования | 0,26 |
|  | Объем 0,1 N cоляной кислоты в мл х 0,26 = % Р3-ansep( CIP |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| Система Р3 | Дозировка P3-ansep( CIP может производиться пропорционально объему поступающей воды, его концентрация при этом может контролироваться методом измерения проводимости. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменный насос P3-Elados EMP. Для контроля за концентрацией раствора и разделением фаз мы рекомендуем применять индуктивный измеритель проводимости P3-LMIT-08. |
| Безопасность | P3-ansep® CIP маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит гипохлорит натрия. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |