P3-оксодез( (P3-oxodes()

| Описание: | Жидкое кислотное средство для получения диоксида хлора. Используется в сочетании с P3-оксонет® |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | не содержит фосфатов |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,02 -1,06 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +45( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,00% |
|  | Содержание азота: | 0,00% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 1,6 – 2,0* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-оксодез( в случае применения совместно с P3-оксонет( не действует на: |
| Металлы | алюминий, нержавеющая сталь, гальванизированные поверхности |
| Пластмассы | PTFE, PVDF, PVC, полиакрил, со- и блокполимеры. Совместимость с другими пластмассы должна проверяться. Пластмассы, содержащие пластификаторы, могут стать хрупкими |
| Уплотнения | синтетический каучук, NBR, SBR, EPDM. Однако, вследствие окисления может произойти отвердение и, как результат, потеря эластичности. Например, шланги, изготовленные из мягкого PVC, необходимо регулярно заменять через в соответствии с указаниями фирмы-производителя. |
| Применение: | P3-оксодез( используется совместно с P3-оксонет( в установках для производства и дозирования диоксида хлора (например, P3-оксомат(). |
| Методика применения: |  |
| Пивобезалкогольная промышленность |
| Туннельный пастеризатор, | Концентрация: | 0,2 – 2,0 мг/л (ppm) ClO2 |
| БММ, водоподготовка | Время воздействия: | постоянная дозировка |
|  | Температура: | до +40˚ С в зависимости от процесса |
|  | Следует принимать во внимание совместимость с другими химикатами, входящими в состав технологической воды. |
| Определение концентрации: |  |
| Диоксид хлора | Фотометрический метод, DPD-метод или непосредственно в потоке воды с использованием прибора P3-DEPOLOX®. |
| Безопасность: | Согласно имеющимся данным, продукт не является опасным средством в соответствии с Законом о Химических Веществах или в соответствии с Положениями об Опасных Веществах от 26 августа 1986 года (включая Первое Приложение от 16 декабря 1987 года). |
|  | Хранить контейнер в прохладном месте плотно закрытым |
|  | Немедленно снять испачканную одежду |
|  | Над входами в помещения, в которых находятся установки для получения двуокиси хлора и установки для дозирования, поместить предупреждающий символ в соответствии с правилами техники безопасности. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |