P3-ультрасил® 02 (P3-ultrasil® 02)

| Описание: | Жидкое нейтральное моющее средство для установок мембранной фильтрации |
| --- | --- |

| Преимущества | Превосходные свойства удаления органических загрязнений |
| --- | --- |
| продукта: | Подходит для удаления противопенных агентов |
|  | Экономичная дозировка |

| Свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концентрат | Внешний вид: | Прозрачная желтая жидкость* |
|  | Хранить при температуре | 0 - 30 °C в герметичном контейнере производителя |
|  | Растворимость | При 20°C смешивается с водой в любых пропорциях |
|  | Плотность (при 20°C) | 0,95 – 0,97 г/см³ |
|  | Содержание фосфора | 0,0 % |
|  | Содержание азота | 0,9 % |
|  | Точка воспламенения | Не применяется |
| Рабочий раствор | pH: | нейтральный |

*  Параметры подлежат входному контролю

| Совместимость с материалами | При соблюдении указанных ниже способов применения P3-ultrasil 02 совместим с: |
| --- | --- |
| Мембранные материалы | Большинство широко распространённых мембран, например, полисульфон, полипропилен, керамика, целлюлоза и ацетат целлюлозы. В случае использования мембран из полиэфира мочевины может произойти необратимая блокировка мембран. |
| Применение | P3-ultrasil 02 является жидкой слабощелочной близкой к нейтральной присадкой на основе поверхностно-активных веществ. |
| Область применения | P3-ultrasil 02 подходит для мойки оборудования микро, ультра, и нанофильтрации, а также систем обратного осмоса на предприятиях молочной промышленности. |
| Способ применения | Концентрация, температура и время воздействия P3-ultrasil 02 зависят от конкретных условий применения. После соответствующего предварительного ополаскивания водой и в зависимости от времени воздействия и количества загрязнений рекомендуется концентрация от 0,1% до 0,5 %, что подходит для большинства случаев. После мойки все обработанные поверхности должны быть ополоснуты чистой водой. В качестве дополнительного средства контроля, рекомендуется провести измерение поверхностного натяжения воды для ополаскивания. Возможно совместное использование P3-ultrasil 02 с щелочными и нейтральными продуктами P3-ultrasil. В целом, необходимо соблюдать ограничения производителей, особенно относительно значений рН и температуры относительно мембран и модульной стабильности. Особые рекомендации по мойке могут быть даны только после индивидуального обследования. |
| Важные замечания | Стоки, содержащие химические вещества должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством. |
|  | Стоки, содержащие химические вещества должны утилизироваться на установках биологической очистки только после прохождения резервуара нейтрализации и буферного резервуара. |
|  | При очистке химически загрязненных стоков необходимо уделять особое внимание бактериологической токсичности воды. Это особенно важно при работе с биоцид-содержащими стоками и на станциях анаэробной очистки. |
|  | В случае возникновения сомнений, пожалуйста, обратитесь в нашу техническую службу. |

| Мониторинг |  |
| --- | --- |
| Контроль концентрации | Дозировка P3-ultrasil 02 может осуществлять пропорционально расходу воды или времени (например, при помощи дозирующего насоса P3-Elados EMP) |
| Безопасность | P3-ultrasil 02 маркирован как «вызывающее раздражение вещество» (символ «Xi»). |

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности «P3 – безопасность прежде всего» для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Общие рекомендации для успешной мойки оборудования мембранной фильтрации.

| Микрофильтрация | В течении первых 1-3 минут (в зависимости от размера оборудования) процесса мойки для оборудования должен быть установлен максимально-возможный поток подачи и наименьший уровень фильтрации. Затем уровень фильтрации необходимо повысить. Когда мембраны позволяют осуществлять высокоэффективную обратную промывку со стороны фильтрата, данная процедура должна выполняться в самом начале процесса мойки. При дезинфекции фильтрационного оборудования, уровень фильтрации должен быть установлен на среднее значение. |
| --- | --- |
| Ультрафильтрация | Мойка ультрафильтрационного оборудования должна осуществляться при высоком потоке подачи и низком уровне фильтрации. Тем не менее, стоит избегать закрытия стороны фильтрата в качестве стандартной процедуры. Тогда, когда осуществляется мойка оборудования с большим мертвым пространством на стороне фильтрата, пространство фильтрата должно быть дренировано перед началом мойки, либо мойка должна осуществляться отдельно при помощи маленького циркуляционного насоса. |
| Внимание! | Давление на стороне фильтрата ни в коем случае не должно превышать давление на стороне концентрата. Как было предложено для варианта с перекрестноточной микрофильтрацией, в ходе процесса дезинфекции уровень фильтрации должен быть установлен на среднее значение. |
| Нанофильтрация, обратный осмос | Для мойки оборудования нанофильтрации и обратного осмоса, должен быть установлен максимально возможный поток подачи и минимально возможное давление и уровень фильтрации. Мойка оборудования с большим мертвым пространством со стороны фильтрата должна осуществляться, как описано выше. При дезинфекции должен быть установлен половинный (от номинального) уровень пропускной способности мембран. Для получения рекомендаций относительно чистящих и санитарных средств, подходящих для вашего типа мембран и процесса фильтрации, обратитесь к техническим паспортам на продукты семейства P3-ultrasil. Данный документ описывает только общие стандартные процедуры. Относительно отдельных типов оборудования рекомендации могут носить противоречивый характер. В этом случае необходимо строго следовать рекомендациям производителей мембран. |

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  P3-ultrasil 02 при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от апреля 2001)