P3-ультрасил( 67 (P3-ultrasil( 67)

| Описание: | Нейтральное жидкое моющее средство на основе ферментов для обработки мембранного оборудования |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | отличное удаление загрязнений совместимо с большинством наиболее распространенных мембран биоразлагаемое нейтральный рН |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | желтоватая, слегка мутноватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 0,98 -1,08 г/см3* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +30( С в оригинальной упаковке При длительном хранении может расслаиваться, что не оказывает негативного влияния на качество продукта. В данном случае требуется простое перемешивание. |
|  | Содержание фосфора: | <0,1% |
|  | Содержание азота: | примерно 0,9% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | Значение рН: | 7,3-7,7* |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-ультрасил( 67 не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь |
| Мембраны | все наиболее распространенные виды материалов мембран, такие как, полисульфон, ароматический полиамид, полиакрилонитрил, полипропилен, полиэфир мочевины, оксид α-алюминия и диоксид циркония и мембраны для электродиализа. Мембраны из полипиперазина амина, поливинил дифторида и целлюлозы имеют ограниченную устойчивость. |
| Применение: | P3-ультрасил( 67 представляет собой нейтральное жидкое моющее средство на основе комбинации стабилизированных ферментов и ПАВ. |
| Область применения: | P3-ультрасил( 67 предназначен для мойки микро-, ультра- и нано-фильтрационных установок, а также систем обратного осмоса, в молочной промышленности, особенно при мойке оборудования для концентрирования сыворотки, подготовки молока и при производстве сыра. P3-ультрасил( 67 также предназначен для мойки мембран для электродиализа. |
| Методика применения: | После предварительного ополаскивания водой рекомендуется промыть фильтрационные установки 0,2 – 0,5% раствором P3-ультрасил( 67 в комбинации с 0,5 – 1,5% раствором Р3-ультрасил( 69 при температуре до +55(С. |
|  | В отдельных случаях допускается применение более высоких температур и концентраций. |
|  | После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества. Для более полного контроля чистоты ополаскивания рекомендуется использовать тест на отсутствие ПАВ. |
| ! ВАЖНО | При совместном использовании P3-ультрасил( 67 и P3-ультрасил( 69 (или другого аналогичного средства) необходимо учитывать совместимость данных средств с материалом мембран. Для мойки мембран из ацетата целлюлозы необходимо использовать только P3-ультрасил( 67 или совместно с любым нейтральным средством из серии Р3-ультрасил. При мойке необходимо тщательно следовать ограничениям производителя оборудования, особенно по уровню рН и температуре. |
|  | Более подробные рекомендации по мойке могут быть даны после технических консультаций. |
| Важная информация | сточные воды, содержащие моющее средство должны утилизироваться в соответствии с региональными законами |
|  | раствор моющего средства может подаваться биологические на очистные сооружения только после прохождения станции нейтрализации |
|  | при утилизации моющих растворов необходимо обращать повышенное внимание на их токсичность, что особенно важно при использовании дезинфектантов и анаэробных станций обработки сточных вод |
|  | при возникновении вопросов по утилизации обращайтесь к нашей технической службе |
| Контроль концентрации: | Дозировка P3-ультрасил( 67 может осуществляться пропорционально количеству потока воды или времени работы насоса подачи воды. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы ЭЛАДОС ЕМП (Elados EMP) Для более подробной информации просьба заказывать наши проспекты по описанию P3-систем. |
| Безопасность: | P3-ультрасил( 67 маркируется как «раздражающее» (символ «Xi»). |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |

Общие рекомендации для успешной мойки мембранного фильтрационного оборудования

| Микрофильтрация: | В течение первых 1-3 минут (в зависимости от размера установки) подающий поток должен быть установлен на максимум, а коэффициент фильтрации – на минимум. |
| --- | --- |
|  | После этого производительность должна быть увеличена. |
|  | Если установка позволяет проводить ополаскивание противотоком со стороны пермеата, данная процедура должна всегда проводиться в начале мойки. |
|  | При дезинфекции мембран производительность должна быть установлена на среднем уровне. |
| Ультрафильтрация: | Ультрафильтрационные установки должны промываться на высокой производительности насоса подачи и низкой фильтрационной способности. Однако, не рекомендуется использовать способ перекрытия пермеата в качестве стандартной процедуры мойки. При мойке установок с наличием больших «мертвых зон» на стороне пермеата перед началом обработки необходимо тщательно слить пермеат. Или данная зона должна промываться с применением собственного контура мойки с использованием небольшого отдельного циркуляционного насоса. |
| ! ВАЖНО | Давление в зоне пермеата не должно превышать давление в зоне концентрата. |
|  | При дезинфекции мембран производительность должна быть установлена на среднем уровне. |
| Нанофильтрация, обратный осмос: | При мойке мембран данного типа необходимо установить максимальный поток подачи и минимально возможные давление и коэффициент фильтрации. При мойке установок, имеющих большие «мертвые зоны» необходимо использовать способ, описанный выше. |
|  | При дезинфекции необходимо установить давление, необходимое для достижения половинного значения номинальной производительности мембраны. |
|  | Для подбора моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для того или иного типа мембран, обращайтесь к нашим консультантам или ознакомьтесь с техническими описаниями на средства серии Р3-ультрасил. |
|  | Данная информация является общей. В любом случае необходимо следовать рекомендациям производителя мембранного оборудования. |