P3-стабисип( АБФ (P3-stabicip( ABF)

| Описание: | Жидкая добавка, улучшающая смачивающие свойства, для применения на линиях асептического розлива |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | отличные смачивающие свойства на гидрофобных поверхностях снижает пенообразование улучшает ополаскивание усиливает дезинфицирующее действие |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 0,98 -1,02 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +30( С |
|  | Индекс рефракции: | 1,371- 1,383* |
|  | Содержание фосфора: | 0,22% |
|  | Содержание азота: | 0,00% |
|  | Температура вспышки: | > 100( С |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами*: | При указанных способах применения P3-stabicip( ABF не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь |
| Пластмассы | PE, PP, PVC, PVDF, PTFE |
| Уплотнения | Витон B, EPDM |
| * совместимость с материалами во многом зависит от типа применяемого дезинфектанта. При этом прежде всего необходимо руководствоваться инструкцией по применению данного дезинфектанта. |
| Применение: | P3-stabicip® ABF применяется в качестве смачивающего вещества на линиях асептического розлива. P3-stabicip® ABF используется совместно с дезинфектантами P3-оксония® актив, P3-оксония® актив 150 или P3-оксисан® ZS. Рекомендованная концентрация – 0,01 – 0,1%. Выбирается в зависимости от материала бутылки (его гидрофобность), а также требований к стабильности смачивания. Температура: от холодной до +60( С (в зависимости от процесса, более высокие температуры допускаются по рекомендации производителя). |
| Определение концентрации: | На практике концентрация P3-stabicip® ABF определяется соотношением производительности дозирующего насоса и расхода воды на ополаскивание. Также возможно определение концентрации P3-stabicip® ABF фотометрическим методом с использованием следующего оборудования: Dr. Lange cuvette test LCK 333 |
| Методика: | Разбавить рабочий раствор в соотношении 1:10 (рекомендуем 50 мл раствора довести водой до 500 мл объема). Тщательно перемешать. Добавить 2 мл полученного раствора в кювету. Встряхивать кювету в течение 2 минут. Подождать 2-3 минуты для полного разделения фаз. Поместить кювету в фотометр. Значение на дисплее х 60 = концентрация в мг/л (ppm) P3-stabicip® ABF в рабочем растворе. |
| P3-система: | Для дозировки P3-stabicip® ABF мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы ЭЛАДОС ЕМП (Elados EMP) Для более подробной информации просьба заказывать наши проспекты по описанию P3-систем. |
| Безопасность: | Препарат P3-stabicip® ABF маркируется как «раздражающее» (символ Xi). |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |