P3-топактив( 500 (P3-topactive( 500)

| Описание: | Жидкое сильно кислотное пенное моющее средство для наружной мойки в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | отличное удаление неорганических загрязнений очень хорошее сцепление пены даже с гладкими поверхностями удаления жировых загрязнений уникальная технология TFC – «тонкая пленка» сокращение времени обработки на стадиях первоначального и последнего ополаскивания |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,23 -1,27 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 12,3% |
|  | Содержание азота: | 0,1% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 116 - 136 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 1,7 – 2,1* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | пенится, не подходит для систем СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-топактив( 500 не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь |
| Пластмассы | PE, PP, тв. PVC |
| Прочие | керамические поверхности |
| Применение: | Р3-топактив( 500 – сильно кислотное пенное моющее средство для наружной мойки на основе технологии TFC («тонкая пленка»). Благодаря применению Р3-топактив( 500: сокращается время на ополаскивание до и после обработки, что снижает расход воды, количество сточных вод и экономит рабочее время осуществляется интенсивное воздействие на загрязнения благодаря прилипающей пленке осуществляется визуальный контроль смачивания при применении пленки легко смываются загрязнения и само моющее средство |
| Методика применения: |  |
| Регулярная мойка | Нанести на поверхность пену, содержащую 2 – 4 % раствор P3-топактив( 500. |
|  | Выдержать 10- 20 минут. |
|  | Ополоснуть поверхность водой при температуре +40..+60( С. |
| Периодическая генеральная мойка | Нанести на поверхность пену, содержащую 4 – 6 % раствор P3-топактив( 500. |
|  | Выдержать 20 - 30 минут. |
|  | Ополоснуть поверхность водой при температуре +40..+60( С. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор гидроксида натрия (NaOH) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,063 |
|  | Объем 0,1 N гидроксида натрия в мл х 0,063 = % P3-топактив( 500 |
| P3-система: | Для применения P3-топактив® 500 мы рекомендуем использовать гигиеническую систему Хамелеон. |
|  | установка для мойки, обработки пеной и дезинфекции под давлением от 20 до 40 бар |
|  | регулируемая концентрация |
|  | эргономичный дизайн |
|  | простое использование и техническое обслуживание |
|  | Запрашивайте наши брошюры по Системе Хамелеон. |
| Безопасность: | P3-топактив® 500 маркируется как «коррозионное» (символ «С»); содержит фосфорную кислоту. |
| Важно! | В процессе мойки и дезинфекции, особенно при применении систем высокого давления, может происходить образование аэрозолей. Эти аэрозоли содержат водяную пыль и рабочий раствор, необходимо избегать вдыхания этих аэрозолей. Поэтому при мойке использование респиратора обязательно. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |