P3-стабилон( ПЛЮС (P3-stabilon( PLUS)

| Описание: | Жидкая концентрированная добавка к сильнощелочным моющим растворам, применяемых при мойке оборотных бутылок в пивоваренной и безалкогольной промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | мойка сильнозагрязненных бутылок отличное удаление этикеток и алюминиевой фольги содержит пеногасители превосходно удаляет плесень предотвращает образование отложений на бутылках и придает им блеск |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная, от желтого до коричневого цвета, жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,08 -1,10 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 3,80% |
|  | Содержание азота: | 0,35% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 950 – 990 мг О2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 2,0 – 2,4* (1% раствор, 20о С, деионизированная вода |
|  | Пенообразование: | не пенится при температуре более +40( С |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения совместно с раствором щелочи P3-stabilon(PLUS не действует на все щелочеустойчивые материалы. Для хранения и дозировки P3-stabilon(PLUS необходимо применять кислотоустойчивые материалы. |
| Применение: | Р3-stabilon® PLUS применяется в автоматических бутыломоечных машинах совместно с щелочными моющим растворами. P3-stabilon® PLUS ускоряет удаление алюминиевой фольги и этикеток. Предназначен в том числе для удаления «тяжелых» загрязнений (например, плесени). |
|  | Р3-stabilon® PLUS можно дозировать непосредственно в моющий раствор в каустических ваннах. Перед тем, как приступить к использованию Р3-stabilon® PLUS, бутыломоечная машина должна быть полностью очищена от накипи. Если указанная мойка не будет проведена заранее, то оставшаяся в машине накипь будет разрушаться под действием Р3-stabilon® PLUS, и затем в мелкодисперсной форме может осаждаться на бутылках или в засорять насосы, впрыскивающие патрубки, форсунки и сита (фильтры). |
|  | Мы рекомендуем удалить накипь (включая ванны для ополаскивания) с помощью раствора сульфаминовой кислоты (концентрация 5%) вместе с ингибитором (например, Р3-экселерэйт® АС, концентрация 0,5 %) или раствора Р3-хоролит AS (концентрация 3-5%). |
|  | Нельзя смешивать Р3-stabilon® PLUS с концентрированной щелочью. |
|  | Рекомендуемая концентрация Р3-stabilon® PLUS 0,1 – 0,3 % совместно с 1 - 2.5 % раствором каустика в зависимости от степени загрязнений. Объем дозировки, температура и время действия средства устанавливаются в соответствии со спецификацией бутылкомоечной машины. |
|  | Если необходимо отмыть трудно удаляемые этикетки, то концентрация добавки в растворе должна быть не ниже 0,2 %. |
|  | Если вода в зоне ополаскивания бутылок является очень жесткой, то следует придерживаться концентрации 0,3 %. |
| Методика применения: |  |  |
| Цех розлива | Щелочные ванны бутыломоечной машины |
|  | Концентрация щелочи: | 1,0 – 2,5% |
|  | Р3-stabilon® PLUS | 0,1 – 0,3% |
|  | Время воздействия: | в зависимости от оборудования |
|  | Температура: | +60 ..+85( С |
| P3-система: | Для дозировки Р3-stabilon® PLUS непосредственно в ванну с щелочным раствором мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы типа Р3-Эладос ЭМП (P3-Elados EMP). Для контроля раствора щелочи мы рекомендуем использовать индуктивные измерители электропроводности типа Р3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Дозировка Р3-stabilon® PLUS может осуществляться пропорционально подаче насоса концентрата щелочи. Запрашивайте наши брошюры по Системе Р3. |
| Безопасность: | P3-stabilon® PLUS маркируется как «раздражающее» (символ Xi). |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |