# P3-хоролит( ЮСП (P3-horolith( USP)

| Краткое описание: | Жидкое кислотное моющее средство для пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | хорошо удаляет отложения кальция и остатки протеинов возможно многократное использование моющего раствора не содержит нитратов |
| Свойства: |  |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | бесцветная жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,38 -1,42 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от -25 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 19,0% |
|  | Содержание азота: | 0,00% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 27 – 33 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 1,7 – 1,9* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 7,3 mS/cm (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | не пенится, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-horolith( USP не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь |
| Пластмассы | PTFE, PE, PP |

| Применение: | P3-horolith( USP предназначен для удаления неорганических загрязнений, молочного камня, а также жиров и протеинов в молочной промышленности, а также для форм при производстве сыры и творога. |
| --- | --- |
|  | Предварительная промывка теплой водой при +40..+60(С |
| Мойка нагревателей молока, установок UHT | Применяется в паре с щелочными продуктами Р3-мип( |
|  | Концентрация: | 1,0 – 3,0% |
|  | Время воздействия: | 10 – 30 минут |
|  | Температура: | +60..+90˚ С |
|  | При мойке установок UHT допускается применение при температуре до +145(С (не более 5 минут). |
| Общая мойка оборудования | Применяется в паре с щелочными продуктами Р3-мип( |
|  | Концентрация: | 0,5 - 1,0 % |
|  | Время воздействия: | 10 – 30 минут |
|  | Температура: | +20..+80˚ С |
| Формы для сыра | P3-horolith( USP применяется однофазно или в паре с Р3-мип( CIP |
|  | Концентрация: | 0,5 -1,5% |
|  | Время обработки: | 10 – 30 минут |
|  | Температура: | +65..+70˚ С |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор гидроксида натрия (NaOH) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,04 |
|  | Объем 0,1 N NaOH x 0,04 = % (весовые) Р3-horolith® USP |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| Система Р3: | Дозировка препарата P3-horolith( USP может осуществляться пропорционально количеству воды и контролироваться по электропроводности. Мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы типа P3-Эладос ЕМП (P3-Elados EMP), а для контроля и фазовой сепарации раствора P3-horolith( USP - индукционные измерители проводимости P3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Спрашивайте наши брошюры о P3-системах. |
| Безопасность: | P3-horolith® USP маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит фосфорную кислоту. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. |