P3-топакc( 17 (P3-topax( 17)

| Описание: | Жидкое щелочное пенное моющее средство для наружной мойки в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | отличное удаление остатков жиров и белков хорошо смывается водой совместимо с большинством применяемых материалов |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,03 -1,07 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,00% |
|  | Содержание азота: | 0,10% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 160 - 180 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 11,3 – 11,7* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 1,06 mS/cm (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | пенится, не подходит для систем СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-топакс( 17 не действует на: |
| Металлы | сталь, нержавеющая сталь, алюминий и гальванизированные поверхности |
| Прочие | керамические поверхности |
| Применение: | Р3-топакс( 17 отлично удаляет жиры, белки и другие органические загрязнения в пищевой промышленности. |
| Методика применения: | Ополоснуть поверхность водой для удаления крупных загрязнений. |
|  | Нанести на поверхность пену, содержащую 2 – 3 % раствор P3-топакс( 17. |
|  | Выдержать 10- 20 минут. |
|  | Ополоснуть поверхность водой при температуре +40..+60( С до полного удаления остатков моющего средства. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор соляной кислоты (HCl) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,80 |
|  | Объем 0,1 N HCl x 0,80 = % (весовые) P3-топакс( 17 |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| P3-система: | Для применения P3-топакс® 17 мы рекомендуем использовать гигиеническую систему Хамелеон. |
|  | установка для мойки, обработки пеной и дезинфекции под давлением от 20 до 40 бар |
|  | регулируемая концентрация |
|  | эргономичный дизайн |
|  | простое использование и техническое обслуживание |
|  | Запрашивайте наши брошюры по Системе Хамелеон. |
| Безопасность: | P3-топакс® 17 маркируется как «раздражающее» (символ «Xi»). |
| Важно! | В процессе мойки и дезинфекции, особенно при применении систем высокого давления, может происходить образование аэрозолей. Эти аэрозоли содержат водяную пыль и рабочий раствор, необходимо избегать вдыхания этих аэрозолей. Поэтому при мойке использование респиратора обязательно. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |

# Text boxes

P3-topax 17
Электропроводность (25 °C, 0 °d)
Температурный коэффициент: ( 1.8 %/°C

Концентрация [%]

Электропроводность [mS/cm]

Measured values:

1.0 % = 1.28 mS/cm

2.0 % = 2.50 mS/cm

3.0 % = 3.64 mS/cm

4.0 % = 4.77 mS/cm

5.0 % = 5.83 mS/cm