# Mip SМА (Мип СМА)

| Описание: | Жидкое сильнощелочное моющее средство. Предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности. |
| --- | --- |

| Преимущества | Превосходно гасит пену при температуре >40°C |
| --- | --- |
| продукта: | Высокая эффективность при высоком уровне загрязнения |
|  | Подходит для использования с водой с высоким уровнем жесткости |

| Свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концентрат | Внешний вид: | Непрозрачная светло- коричневатая жидкость* |
|  | Хранить при температуре | от -15 до +30°C |
|  | Растворимость | При 20°C смешивается с водой в любых пропорциях |
|  | Плотность | 1,20 – 1,24 г/см³ (при 20°C) |
|  | Содержание фосфора | 0,09 – 0,11% |
|  | Содержание азота | 0,04 – 0,06% |
|  | ХПК | 35 - 55 мг O2/г |
| Рабочий раствор | pH: | 12,2 – 13,2 (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность | 9,6 mS/cm (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |
|  | Титрование | 4,3 – 4,9 мл* (50 мл 1 % раствора; 0,5 n соляной кислоты (HCI), фенолфталеин) |
|  | Пенообразование | Не образует пену при температуре >40°C, подходит для применения в СИП-системах |

*  Параметры подлежат входному контролю

| Совместимость с материалами | При соблюдении указанных ниже способов применения Mip SМА совместим с: |
| --- | --- |
| Металлы | сталь, нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не ниже DIN 1,4301 = AISI 304) |
| Пластмассы | Щелочестойкие пластики, например, PE, PP, PTFE, PVC |
| Прочие | EPDM, NBR, PTFE |
| Применение | Mip SМА является сильнощелочным моющим средством, содержащим поверхностно-активные вещества. Особенно хорошо подходит для удаления жировых и протеиновых остатков, а также органических отложений. Благодаря прекрасной способности связывать кальций, Mip SМА подходит для однофазной мойки пластинчатых пастеризаторов, резервуаров, трубопроводов и машин розлива на предприятиях молочной промышленности. |
|  | Концентрация Температура Время обработки | 0,45 – 2,7% 40 - 90 °C 10 – 60 минут |
|  | Тщательно ополоснуть пресной водой или водой питьевого качества после мойки. |
| Важные комментарии | Стоки, содержащие химикалии, должны перерабатываться в соответствии с требованиями местного законодательства. |
|  | Очистка химически загрязненных стоков на биологических очистных сооружениях должна осуществляться только после прохождения стоками резервуаров нейтрализации и буферизации. |
|  | При переработке химически загрязненных стоков особое внимание необходимо уделять бактериологической токсичности воды. Это особенно важно при работе с биоцид-содержащими стоками на станциях анаэробной очистки. |
|  | При возникновении каких-либо сомнений обратитесь в нашу техническую службу. |
| Мониторинг |  |
| Определение концентрации |  |
| Титрование | Колба-приемник: Раствор для титрования Индикатор Фактор титрования | 50 мл рабочего раствора 0,5 n соляной кислоты (HCI) Фенолфталеин 0,215 |
| Добавленный объем 0,5 n соляной кислоты (HCI) х 0,215 = (по весу)% Mip SМА |
| Электропроводность | Удельная проводимость Mip SМА |
| Прикладная система | Для применения Mip SМА мы рекомендуем использовать пропорциональную расходу воды дозировку, осуществляемую на основании показателей цикличности или электропроводности. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы Elados EMP. Для контроля (концентрации) рабочего раствора Mip SМА мы рекомендуем применять индуктивные датчики электропроводности LMIT 09. |
| Безопасность | Mip SМА маркирован как «едкое вещество» (символ «С»); содержит раствор гидроксида натрия |

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (P3 – безопасность прежде всего) для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Mip SМА

Удельная проводимость (20 °C, 0 °d)

Температурный коэффициент: α 1,72 %/°C

Проводимость, mS/cm

Концентрация, %

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  Mip SМА при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от мая 2011)