Mip CA (Мип ЦА)

Описание:	Жидкое	сильнощелочное	моющее	средство.

Подходит для СИП-мойки. Предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности.

| Преимущества | Высокая эффективности мойки. |
| --- | --- |
| продукта: | Подходит для использования с водой любой жесткости. |
| Подходит для однофазной мойки холодных поверхностей. |

| Свойства Внешний вид: прозрачная слегка желтоватая |
| --- |
| Концентрат |  | жидкость* |
|  | Хранить при температуре | от -5 до +40°C |
|  | Растворимость | При 20°C смешивается с водой в любых пропорциях |
|  | Плотность | 1,41 – 1,45 г/см³ (при 20°C) |
|  | Содержание фосфора | 0,04 – 0,08% |
|  | Содержание азота | 0,04 – 0,06% |
|  | ХПК | 20 - 40 мг O2/г |
| Рабочий раствор | pH: | 12,2 – 12,9 (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность | 19,3 mS/cm (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |
|  | Титрование | 9,0 – 9,6 мл* (50 мл 1 % раствора; 0,5 n соляной кислоты (HCI), фенолфталеин) |

Пенообразование	Не образует пену,

подходит для применения в СИП- системах

*  Параметры подлежат входному контролю

Совместимость	с материалами

При соблюдении указанных ниже способов применения

Mip CA совместим с:

Металлы	сталь, нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не ниже DIN 1,4301 =  AISI 304)

Пластмассы	Щелочестойкие пластики, например, PE, PP, PTFE, PVC

Прочие	EPDM, NBR, PTFE

Применение	Mip CA может применяться для автоматической и СИП

мойки. Может использоваться с водой любой жесткости, а также для удаления обычных видов загрязнений.

Пивобе за л когол ьная про мы шл е нн ость

Резервуары, трубопроводы,	КЕГи	и контейнеры

Концентрация Температура Время обработки

0,3 – 1,7%

От холодной до 80 °C Зависит от применения

PC – бутылки для воды	Концентрация

Температура Время обработки

0,3 – 0,9%

40 - 70 °C

Зависит от применения

(только для темперированных PC-бутылок)

Мол очна я про мы шл е нност ь

Ванны для созревания сливок, диски сепараторов, резервуары, трубопроводы.

Концентрация Температура Время обработки

0,3 – 1,1%

50 - 80 °C

Зависит от применения

Одно/двухфазнаямойкаприпомощиMip CA

Для указанных выше процедур мойки с применением Mip CA дополнительная кислотная мойка в большинстве случаев не требуется (зависит от жесткости воды).

| Об ор удова н ие непр е рывно й мо йки |
| --- |
| Транспортер бутылок, транспортные и складские контейнеры, конвейерные емкости | Концентрация Температура Время обработки | 0,3 – 1,1% 50 - 60 °C Зависит от применения |
| Тщательно ополоснуть пресной водой или водой питьевого качества после мойки. |
| Важные комментарии | Стоки, содержащие химикалии, должны перерабатываться в соответствии с требованиями местного законодательства. |
| Очистка химически загрязненных стоков на биологических очистных сооружениях должна осуществляться только после прохождения стоками резервуаров нейтрализации и буферизации. |
| При переработке химически загрязненных стоков особое внимание необходимо уделять бактериологической токсичности воды. Это особенно важно при работе с биоцид-содержащими стоками на станциях анаэробной очистки. |
| При возникновении каких-либо сомнений обратитесь в нашу техническую службу. |
| Мониторинг |
| Определение концентрации |
| Титрование | Колба-приемник: Раствор для титрования Индикатор Фактор титрования | 50 мл рабочего раствора 0,5 n соляной кислоты (HCI) Фенолфталеин 0,107 |
| Добавленный объем 0,5 n соляной кислоты (HCI) х 0,107 = (по весу)% Mip CА |
| Электропроводность | Удельная проводимость Mip CА |
| Прикладная система | Для применения Mip CА мы рекомендуем использовать пропорциональную расходу воды дозировку, осуществляемую на основании показателей цикличности или электропроводности. Для дозировки мы рекомендуем использовать |

диафрагменные насосы Elados EMP. Для контроля (концентрации) рабочего раствора Mip CА мы рекомендуем применять индуктивные датчики электропроводности LMIT 09.

Безопасность        Mip CА маркирован как «едкое вещество» (символ «С»);

содержит раствор гидроксида натрия

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (P3 – безопасность прежде всего) для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Mip CА

Удельная проводимость (20 °C, 0 °d) Температурный коэффициент: α 1,80 %/°C

Проводимость, mS/cm

Концентрация, %

Мы  уверены,  что  вся  информация,  приведенная  в  настоящем  документе,  является  точной  и  надежной.  Она описывает  характеристики	Mip  CА  при  усредненных  условиях  применения  и  не  может  являться  какой-либо

гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от мая 2011)