# ДрайЭкс® (DryExx® )

| Описание: | Готовая к применению смазка лент конвейера с небольшим содержанием силикона. Применяется в неразбавленном виде в различных отраслях пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | подходит для картонной тары и ПЭТ бутылок отсутствие затрат на воду и обработку сточных вод полы остаются сухими и чистыми отличные смазывающие свойства не пенится |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | непрозрачная молочно-белая эмульсия |
|  | Плотность: | 0,98 – 1,02 г/см3 (20( С) |
|  | Хранить при температуре: | от +5 до +40( С |
|  | Температура вспышки: | > 100( C |
|  | Содержание фосфора: | 0,00% |
|  | Содержание азота: | 0,013% |
|  | ХПК: | 18 – 22 мг О2/г |
|  | Значение рН: | 6,4 – 6,8* |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения Драйэкс( не действует на: |
| Металлы | алюминий, нержавеющая сталь, медь, бронза. При необходимости материалы перед применением следует проверять на совместимость. |
| Пластики | PTFE, PP, HDPE, PVC, POM, PVDF При необходимости другие материалы перед применением следует проверять на совместимость. |
| Уплотнения | NBR, EPDM, FPM, Viton B При необходимости другие материалы перед применением следует проверять на совместимость. |
| Применение: | Драйэкс( может подходит для ПЭТ и картонных упаковок и совместим с пластиковыми конвейерными лентами.. Драйэкс( применяется в концентрированном виде и поэтому не зависит от температуры воды, ее жесткости или качества и отличается особой экономичностью дозировки. |
|  | Рекомендуется строго придерживаться рекомендаций по режимам использования (пульс/пауза) и графиков мойки конвейеров. Для того, чтобы гарантировать отличный смазывающий эффект, не рекомендуется самостоятельно изменять настройки оборудования. |
|  | Для мойки конвейеров используйте только моющие средства, совместимые с пластиковыми цепями. После мойки тщательно промойте конвейера водой до полного удаления остатков моющего средства. |
|  | Мы рекомендуем использование смазки Драйэкс® только в рамках соответствующего сервисного договора. |
|  | Перед началом использования смазки мы рекомендуем провести испытания на растворимость смазки в используемой воде и на прозрачность воды. Драйэкс( несовместим с обычными смазочными материалами для лент конвейера и другими моющими средствами,. как в концентрированном виде, так и в виде готового раствора. Перед тем как перейти на Драйэкс(, следует тщательно промыть всю систему подачи и дозирования смазки. Не допускайте контакта Драйэкс( с другими продуктами. |
| Безопасность | Согласно имеющимся данным, продукт не является опасным средством в соответствии с Законом о Химических Веществах или в соответствии с Положениями об Опасных Веществах. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. |