# Компонента ФГ (Componenta FG)

| Описание: | Жидкий пеногаситель для применения на предприятиях пищевой промышленности |
| --- | --- |

| Преимущества | Предотвращает образование пены |
| --- | --- |
| продукта: | Эффективно «гасит» имеющуюся пену |
|  | Имеет допуски для использования в пищевой промышленности |
|  | Жидкое средство |

| Свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Физические свойства | Внешний вид: | Мутная белесая жидкость* |
|  | Запах | Душистый |
|  | pH: | 3,5 – 4,5 (100%) |
|  | Растворимость | Нет данных |
|  | Плотность (при 20°C) | 0,98 - 1,02 г/см³ |
|  | Точка воспламенения | > 100°C |
|  | Коэффициент преломления | Нет данных |
|  | Хранить при температуре | 5 - 30°C |

*  Параметры подлежат входному контролю

| Совместимость с материалами | В рамках способов применения, указанных в настоящем паспорте, концентрат Componenta FG совместим со следующими веществами: |
| --- | --- |
| Металлы | Без ограничений |
| Пластмассы | PVC, PE, PP |
| Уплотнители | Принимая во внимание широкий спектр материалов, применяемых для изготовления уплотнителей, рекомендуется проверять их на совместимость при необходимости. |
| Прочие | Для получения информации относительно прочих веществ, пожалуйста, свяжитесь с представителями Ecolab Water Care |
| Рекомендации по применению |
| Свойства продукта | Componenta FG представляет собой эффективное средство для контроля над пенообразованием на основе силикона, действующее даже при низких концентрациях, для воды различного применения температурой менее 100°C |
| Применение | Componenta FG подавляет и предотвращает пенообразование в открытых и закрытых водяных контурах, в том числе таких как холодильные и охлаждающие камеры, и предназначено для использования на предприятиях пищевой и пивобезалкогольной промышленности. Componenta FG является очень эффективным противопенным средством, особенно в тех случаях, когда пена образовалась из-за случайного загрязнения воды, например, белками или в результате чрезмерной обработки поверхностно-активными веществами, такими, как неокисляющие биоциды, альгициды и т.д. Дозировка Componenta FG зависит от характеристик используемой воды и операционных условий. Типовые уровни дозировки Componenta FG находятся у нижней границы показателей мг/л (ppm) в промежутке от 5 до 20 мг/л (ppm – частей на миллион) Componenta FG может подаваться в предварительно разбавленном виде, если это необходимо. Местное законодательство или ОЕМ-спецификации могут требовать использования других параметров применения. Просим пользователей продукта проверить соответствие данных европейских параметров требованиям местного законодательства. |
| Управление процессом | В процессе работы дозировка и контроль применения Componenta FG может осуществляться в автоматическом режиме в зависимости от объема. |
| Примечание | Представитель компании Ecolab поможет вам в выборе оптимальной программы обработки, включая выбор наиболее подходящей для вашего процесса системы CoolingCare System. |
| Ограничения по применению | Componenta FG не подходит для использования в системах с температурой воды более 100°C |
| Безопасность | Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы убедительно рекомендуем проведение плановых программ обучения технике безопасности для всего персонала, связанного с работой с химикатами. Компания Ecolab с радостью ответит на все ваши вопросы в данной области и предлагает воспользоваться нашей комплексной программой обучения «Безопасность прежде всего». |
| Хранение | Хранить в сухом месте вдали от источников чрезмерного нагрева или охлаждения. Хранить при температуре от 5°C до 30°C. Тщательно закрывать контейнер после использования. |

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  Componenta FG при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от января 2010)

Информация для заказа