P3-оксипак( С (P3-oxypack S()

| Описание: | Жидкое дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода для дезинфекции упаковки в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | быстрое дезинфицирующее действие минимальные отложения на форсунках специально предназаначен для дезинфекции распылением |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная бесцветная жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых отношениях |
|  | Концентрация: | 33 – 37%* |
|  | Плотность: | 1,11 -1,15 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 20 до +35( С |
|  | Содержание фосфора: | <0,1% |
|  | Содержание азота: | <0,1% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 0 мг/м3 |
|  | Значение рН: | 2,0 – 3,0* |
|  | Сухой остаток при 110( С | < 35 мг/кг |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-oxypack® S не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь |
| Пластмассы | PE, тефлон |
| Уплотнения | витон |
| Применение: | P3-oxypack® S применяентся для дезинфекции упаковки в пищевой промышленности. Низкое содержание стабилизатров увеличивает время безостановочной работы оборудования по сравнению с обычной перекисью водорода. P3-oxypack® S обычно применяется способом распыления концентрата на поверхность упаковки. Время воздействия зависит от типа оборудования. По окончании обработки остатки продукта выдуваются стерильным воздухом. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Требуемые реагенты: | серная кислота 25% перманганат калия, 0,1N |
|  | Приготовить 1% раствор P3-oxypack® S. Отобрать 100 мл образца. Охладить до комнатной температуры. Титровать 0,1N раствором перманганата калия до появления розовой окраски. Объем 0,1 N KMnO4 x 0,17 = содержание перекиси водорода в концентрате в %. |
| Предосторожности при обращении: | В концентрированном виде не смешивать с органическими веществами (как, например, с жирами, маслом, каучуком) или другими концентратами моющих или стерилизующих веществ. |
|  | Ввиду того, что действие продукта основано на перекиси водорода, контакт с кожей приведет к осветлению пигментации. Всегда следует одевать защитную одежду. |
|  | P3- oxypack® S маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит перекись водорода. |
| Хранение: | Храните в контейнерах, в которых средство было приобретено, в пределах допустимых температур. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |