Р3-феризол( (P3-ferisol()

| Описание: | Жидкая добавка к щелочным растворам, применяемая в пивоваренной и безалкогольной промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | повышает эффективность моющего раствора предохраняет от образования накипи в щелочных растворах не содержит поверхностно-активных веществ не пенится |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | коричневая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,28 -1,32 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +50( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,5% |
|  | Содержание азота: | 0,1% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 290-330 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 9 – 10* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | не пенится, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами | При указанных способах применения P3-феризол( не действует на все щелочеустойчивые материалы. |
| Применение: | Р3-феризол® содержит специальные комплексообразующие агенты, способствующие удалению пятен ржавчины, отложений кальция и магния, органических и неорганических остатков. |
| Методика применения: | Р3-феризол® необходимо добавлять в моющий раствор отдельно от каустической соды, и не допускать смешивания их концентратов. Р3-феризол® можно добавлять непосредственно из емкости для хранения в рабочий раствор. |
|  | При приготовлении рабочего раствора необходимо сначала добавлять Р3-феризол®, а затем щелочь, для предотвращения образования накипи. |
| Цех розлива | Бутыломоечная машина, щелочные ванны |
|  | Концентрация Р3-феризол®: 0,3 – 1,0 % Концентрация NaOН 2,0 – 3,0 % |
| P3-система: | Для добавления Р3-феризол® непосредственно в щелочную ванну мы рекомендуем использовать диафрагменный насос Р3-Elados EMP . Для проверки концентрации раствора каустической соды рекомендуется использовать индуктивный датчик электропроводности P3-LMIT 08. Раствор Р3-феризол® необходимо добавлять пропорционально добавлению раствора каустической соды. Для получения более подробной информации по применению запрашивайте наши брошюры по описанию Р3-систем. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 10 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,01 N раствор CuSO4 2 N раствор уксусной кислоты |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин, PAN |
|  | Фактор титрования: | 0,044 |
|  | Объем 0,01 N CuSO4 x 0,044 = % (весовые) P3-феризол( |
| Безопасность | Согласно имеющимся данным настоящий продукт является безопасным с точки зрения Закона о химических препаратах или Постановления об опасных химических веществах от 26 августа 1986 г. (включая первую поправку от 16 декабря 1987 г.). При работе с раствором требуется соблюдать обычные меры предосторожности. |
| Информацию как о мерах предосторожности при обращении с раствором, так и о первой помощи при неосторожном обращении с ним Вы можете прочитать в перечне данных по безопасному применению. При употреблении раствора в специфических целях проконсультируйтесь у представителя отдела Гигиены пищевой промышленности о правилах такого применения и необходимом оборудовании. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |