P3-поликс® ДЕЗ (P3-polix® DES)

| Описание: | Профессиональное средство для обработки технической воды в замкнутых системах на предприятиях пищевой промышленности. |
| --- | --- |

| Преимущества | Не содержит альдегиды |
| --- | --- |
| продукта: | Не вызывает коррозию в рабочих концентрациях |
|  | Высокая эффективность даже при низких температурах |

| Свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концентрат | Внешний вид: | прозрачная бесцветная жидкость* |
|  | Хранить при температуре | 0 - 30°C |
|  | Растворимость | При 20°C смешивается с водой в любых пропорциях |
|  | Коэффициент преломления nD20 | 1,3398 - 1,3438 * |
|  | Плотность | 0,99 - 1,03 г/см³ (при 20°C) |
|  | Содержание фосфора | 0,00% |
|  | Содержание азота | 1,22% |
|  | ХПД | 51 - 71 мг O2/г |
|  | Точка воспламенения | Не применяется |
| Рабочий раствор | pH: | 5,4 - 6,4 (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование | не образует пены, подходит для применения в СИП-системах |

*  Параметры подлежат входному контролю

| Совместимость с материалами | При соблюдении указанных ниже способов применения P3-polix DES совместим с: |
| --- | --- |
| Металлы | сталь, нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не ниже DIN 1,4301 = AISE 304), медь, гальванизированные поверхности |
| Пластмассы | Все распространенные пластик, такие как PE, PP, PVC, PVDF Для перекачки и дозировки концентрата P3-polix DES необходимо использовать пластики, устойчивые к воздействию химикатов. |
| Прочие | NBR, EPDM |
| Микробиология | Бактерицидный и фунгицидный эффект P3-polix DES: Время стерилизации указано в минутах в соответствии с модифицированной методикой DVG suspension test Приводимые цифры являются факторами логарифмической дедукции относительно контрольного раствора (вода со стандартизованным показателем жесткости). |

| Тестовые организмы | Время воздействия в часах | Без нагрузки в % 0,05 0,1 0,2 | С протеиновой нагрузкой *) в % 0,05 0,1 0,2 | Контрольный лог KBE *) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcaligenes faecalis DSM 300 30 | 1 | 3,73 | 4,36 | 4,36 | 1.55 | 2.87 | (5.36 | 6.36 |
| 2.1 x 107/мл инокулята | 4 | (5,10 | (5,10 | (5,10 | 4.20 | (5.10 | (5.10 | 6.10 |
|  | 24 | (5,40 | (5,40 | (5,40 | (5.40 | (5.40 | (5.40 | 6.40 |
| Enterococcus faecalis DVG 8582 | 1 | (4,90 | (4,90 | (4,90 | (4.90 | (4.90 | (4.90 | 5.90 |
| 2.5 x 107/ мл инокулята | 4 | (4,63 | (4,63 | (4,63 | (4.63 | (4.63 | (4.63 | 5.63 |
|  | 24 | (5,40 | (5,40 | (5,40 | (5.40 | (5.40 | (5.40 | 6.40 |
| Pseudomonas spec. | 1 | 3,42 | 3,75 | 4,29 | 1.98 | 2.05 | 4.04 | 5.59 |
| 5.0 x 106/ мл инокулята | 4 | (4,76 | (4,76 | (4,76 | (4.76 | (4.76 | (4.76 | 5.76 |
|  | 24 | (5,00 | (5,00 | (5,00 | (5.00 | (5.00 | (5.00 | 6.00 |
| Pseudomonas fluorescens | 1 | 4,35 | (4,90 | (4,90 | 0 | 0 | 1.82 | 5.90 |
| 9.8 x 106/ мл инокулята | 4 | (4,85 | (4,85 | (4,85 | 1.67 | 2.75 | (4.85 | 5.85 |
|  | 24 | (4,94 | (4,94 | (4,94 | (4.94 | (4.94 | (4.94 | 5.94 |
| Klebsiella aerogenes WS 1758 | 1 | (4,79 | (4,79 | (4,79 | (4.79 | (4.79 | (4.79 | 5.79 |
| 7.8 x 106/ мл инокулята | 4 | (4,99 | (4,99 | (4,99 | (4.99 | (4.99 | (4.99 | 5.99 |
|  | 24 | (4,29 | (4,29 | (4,29 | (4.29 | (4.29 | (4.29 | 5.29 |
| Pseudomonas diminuta | 1 | (5,00 | (5,00 | (5,00 | (5.00 | (5.00 | (5.00 | 6.00 |
| 1.2 x 107/ мл инокулята | 4 | (5,11 | (5,11 | (5,11 | (5.11 | (5.11 | (5.11 | 6.11 |
|  | 24 | (5,10 | (5,10 | (5,10 | (5.10 | (5.10 | (5.10 | 6.10 |
| Pseudomonas diminuta | 1 | (5,18 | (5,18 | (5,18 | (5.18 | (5.18 | (5.18 | 6.18 |
| 1.0 x 107/ мл инокулята Byssochlamys fluva DSM 1808 | 4 | (5,16 | (5,16 | (5,16 | (5.16 | (5.16 | (5.16 | 6.16 |
|  | 24 | (5,13 | (5,13 | (5,13 | (5.13 | (5.13 | (5.13 | 6.13 |

| Применение | P3-polix DES предотвращает образование и рост микроорганизмов в контурах талой воды и воды для охлаждения, а также в туннельных пастеризаторах. Применяется на предприятиях пищевой промышленности. Эффективность P3-polix DES основано на использовании синергетического эффекта ряда специализированных дезинфектантов. |
| --- | --- |
| Контуры талой воды | Добавить 0,5 – 2 кг P3-polix DES в рабочие насосы, в зависимости от степени загрязнения. Перезаправлять P3-polix DES 2-3 раза в неделю для поддержания концентрации 0,05 – 2%. |
| Туннельный пастеризатор | Добавить 0,3 – 0,5% раствор P3-polix DES во все зоны. В зависимости от времени работы, степени загрязнения и бактериологического заражения рекомендуется продолжительная или шоковая обработка. Перед использованием P3-polix DES необходимо осуществить общую мойку пастеризатора. |
|  | Концентрация | 2,0% раствор гидроксида натрия + 0,2% раствор P3-stabicip FF |
|  | Температура | 0 - 80 °C |
|  | Время обработки | 2 – 3 часа |
| Наружная дезинфекция оборудования розлива, включая укупорщик и форсунки розлива | Концентрация | Опрыскать 1% раствором P3-polix DES |
|  | Время распыления | 3 цикла розлива |
|  | Время обработки | 10 минут |
| Статическая дезинфекция трубопроводов, фиттингов, мелких частей | Предварительно тщательно промыть поверхности и ополоснуть водой. Продезинфицировать 0,1 – 0,2% раствором P3-polix DES. |
| Важные замечания | Стоки, содержащие химические вещества должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством. |
|  | Стоки, содержащие химические вещества должны утилизироваться на установках биологической очистки только после прохождения резервуара нейтрализации и буферного резервуара. |
|  | При очистке химически загрязненных стоков необходимо уделять особое внимание бактериологической токсичности воды. Это особенно важно при работе с биоцид-содержащими стоками и на станциях анаэробной очистки. |
|  | В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обратитесь в нашу техническую службу. |

| Мониторинг |  |
| --- | --- |
| Определение концентрации |  |
| Тестовые полоски | Необходимые реагенты: |
|  | 1. Тестовые полоски Combur5 (артикул. 784672, Company Boehringer GmbH, Mannheim) 2. Тестовые полоски Combur test (артикул 126098, Company Boehringer GmbH, Mannheim) |
|  | Процедура |
|  | Погрузите тестовую полоску в тестовый раствор на 1 секунду и стряхните остатки жидкости. Проведите цветовое сравнение (протеиновый индикатор) через 60 секунд. Для получения наилучших результатов сравнения рекомендуется использовать несколько тестовых растворов с известной концентрацией P3-polix DES (например, 0,05 %, 0,1 % и 0,2 %). |
|  | Оценка |

| Индикация на тестовой полоске (протеиновый тест) | Соответствие концентрации P3-polix DES |
| --- | --- |
| нет | 0,00 - 0,01 % |
| 30 мг/дл | 0,05 % |
| 100 мг/дл | 0,10 % |
| 500 мг/дл | 0,50 % |

Наличие органических загрязнений в циркуляционной системе могут вызвать погрешность

| Контроль концентрации | Дозировка P3-polix DES может осуществляться пропорционально количеству потока воды или циклично. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы P3-Elados EMP. Брошюры с описанием системы P3 доступны по запросу. |
| --- | --- |
| Безопасность | P3-polix DES маркирован как «вызывающее раздражение вещество» (символ «Xi»). Используйте дезинфектанты с осторожностью. Всегда читайте информацию, указанную на этикете, перед началом использования. |

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (P3 – безопасность прежде всего) для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  P3-polix DES при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от марта 2009)